品牌：戴浦

型号：DP-GM8W

2.4G无线全向麦克风扬声器

产品概述

DP-GM8W是戴浦科技最新研发，全球首款具有扩展麦克风和喇叭系统的无线全向麦克风，正面四色经纬纱线纺织工艺编织而成，抗污、防溅水。采用先进的语音处理技术，提供48K采样率，消回音长度达500ms。2.4G 无线信号连接，音质清晰亮丽，智能降噪，完全消除杂音， 语音还原高度保真。内置 4 路高清麦克风阵列，采集距离 6 米，声音逼真清晰自然。高保真数字音响系统声场广阔，饱满通透，音量等级高达85分贝足以覆盖50平米的会议空间。

DP-GM8W具有完美的扩展能力，自带一台GMX扩展单元，该扩展单元拥有喇叭系统和麦克风系统，这样两台麦克风可以同时在一个会议环境工作，实现成倍增加会场使用环境和参会人数。主单元和扩展单元的喇叭和麦克风完全同步，同时可以互相操控，极强地优化了全向麦克风的拾音、放音能力，给用户带来了更佳的体验效果!

产品特点

- 四色经纬纱线纺织工艺编织而成，能实现声波有效的穿透性，有着抗污、阻燃功效，IP7级防水涂层，有效防止溅水。

- 2.4G无线传输，20米稳定无障碍传输，无需任何连接线连接视频终端，PC等通信设备。

- 内置4麦克风阵列结构，360度全方位拾音，拾音半径6米，支持50平会议室。

- 全双工深度消回音，回音抵消深度可达65DB以上，消回音长度 ≥500ms

- 48k宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制，智能麦克风自动寻向技术，自动增益技术。

- 支持LINE IN/OUT模拟接口，通过3.5mm音频线连接手机、视频会议终端等不支持USB音频的设备。

- 喇叭系统采用多芯数字单元，音量达到85dB, 16级喇叭音量数字调节。

- 内置5200mA大容量锂电池，工作持续时间8-12小时，待机时间90天。

技术参数

| 产品型号 | GM8W |
| --- | --- |
| 语音技术参数 |
| 深度消回音（AEC）： | 全双工的回音抵消深度可达65DB以上 |
| 消回音长度： | ≥500MS |
| 双向噪音压缩（NC）： | 噪音压缩达到18DB |
| 智能麦克风自动寻向技术（EMI） |
| 自动增益控制技术（AGC） |
| 音频参数 |
| 麦克风频响： | 100HZ-22KHZ 喇叭频响： 100HZ-22KHZ |
| 拾音范围： | 6米，360度全范围 |
| 喇叭音量： | 最大85DB |
| 使用环境和规格 |
| 混响时间 : | < 0.5 秒 |
| 噪声水平: | < -48 DBA |
| 电源： | AC100~240V，50-60HZ，12W |
| 工作温度: | 0°C-50°C (运行状态) |
| 湿度: | 20%-85% |
| 安全规格: | CE MARK (LVD & EMC DIRECTIVE ); ROHS |
| 网络及接口 | TYPE-B接口*1个 RJ45网络接口*1个 LINE IN/LINE OUT 接口*1个 |
| 支持系统 | Windows/Andriod/iOS /Linux |
| 标准配件 | 3米USB线/无线接收器/电源适配器/说明书/合格证/保修卡 |